ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Петербургский государственный университет путей сообщения

Императора Александра I»

(ФГБОУ ВО ПГУПС)

Калужский филиал ПГУПС

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по УР

____________  __________

«___»  __________ 20__г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.04 Техническая механика

для специальности

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог

Квалификация – Техник

вид подготовки - базовая

Форма обучения - очная

Калуга

2020

| Рассмотрено на заседании ЦК общепрофессиональных дисциплин протокол № ____ от «____»_________20___г. Председатель___________/Куприянова В.В./ |  |
| --- | --- |

Фонд оценочных средств разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования и рабочей программы учебной дисциплины Техническая механика

Разработчик программы:

Еременко Г.П., преподаватель  Калужского филиала ПГУПС

Рецензенты:

Кулешова Т.В., преподаватель Калужского филиала  ПГУПС(внутренний рецензент)

Ефименко В.А. Заместитель директора НПО «Сигма» г. Калуга (внешний рецензент)

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ	4

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ	6

3. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	8

3.1. ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОЦЕНИВАНИЯ	8

3.2. ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ	12

4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ	36

# 1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

В результате освоения учебной дисциплины ОУД ОП.04 Техническая механика обучающийся должен обладать следующими умениями, знаниями, общими и профессиональными компетенциями, предусмотренными ФГОС СПО по специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог для базового вида подготовки специалистов среднего звена среднего профессионального образования.

Объектами контроля и оценки являются умения, знания, общие и профессиональные компетенции:

| Объекты контроля и оценки | Объекты контроля и оценки |
| --- | --- |
| У1 | Характеризовать основные принципы науки, выделяя их существенные признаки и закономерности развития; |
| У2 | Анализировать актуальную информацию о новейших технических достижениях, увязывая их с изучаемым учебным материалом; |
| У-3 | Объяснять причинно-следственные и функциональные связи природных явлений с принципиальными понятиями дисциплины; |
| У-4 | Раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия; |
| З-1 | Понимать роль и сущность дисциплины в формировании современного специалиста; |
| З-2 | Тенденции развития науки, ее структуру и основные цели; |
| З-3 | Понимать необходимость связи науки с ее практическим применением; |
| З-4 | Особенности понятий и явлений, изучаемые разделами технической механики; |
| ОК 01 | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 02 | Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество.… |
| ОК 03 | Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. |
| ОК 4 | Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности. |
| ОК 6. | Работать как индивидуально, так и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. |
| ОК 7 | Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий; |
| ОК 8 | Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение квалификации. |
| ОК 9. | Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности |
| ПК 1.1. | Эксплуатировать подвижной состав железных дорог |
| ПК 1.2. | Производить техническое обслуживание и ремонт подвижного состава железных дорог в соответствии с требованиями технологических процессов. |
| ПК 2.3 | Контролировать и оценивать качество выполняемых работ |
| ПК 3.2 | Разрабатывать технологические процессы на ремонт отдельных деталей и узлов подвижного состава железных дорог в соответствии с нормативной документацией |

Формой промежуточной аттестации по учебной дисциплине является экзамен.

# 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ

В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих и профессиональных компетенций:

| Результаты обучения: умения, знания, общие и профессиональные компетенции | Форма контроля и оценивания |
| --- | --- |
| Умения: |
| У1.Характеризовать основные принципы науки, выделяя их существенные признаки и закономерности развития; | Оценка лабораторно- практических занятий, сообщения, устного опроса, презентации, самостоятельной работы, тестирования. |
| У2.Анализировать актуальную информацию о новейших технических достижениях, увязывая их с изучаемым учебным материалом; | Оценка практического занятия, устного опроса, самостоятельной работы. |
| У3. Объяснять причинно-следственные и функциональные связи природных явлений с принципиальными понятиями дисциплины; | Оценка лабораторной работы, устного опроса, самостоятельной работы. |
| У4.Раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия; | Оценка практического занятия, самостоятельной работы, устного опроса. |
| Знания: |
| З-1.Понимать роль и сущность дисциплины в формировании современного специалиста; | Оценка практического занятия, устного опроса, самостоятельной работы. |
| З-2.Тенденции развития науки, ее структуру и основные цели; | Оценка устного опроса, самостоятельной работы, презентации, реферата. |
| З-3Понимать необходимость связи науки с ее практическим применением; | Оценка практического занятия, устного опроса, самостоятельной работы, презентации, тестирования. |
| З-4.Особенности понятий и явлений, изучаемые разделами технической механики; | Оценка практического занятия, лабораторной работы, устного опроса, самостоятельной работы, тестирования |
| Общие компетенции: |
| ОК 01 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | Экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях и лабораторных работах, устный опрос, самостоятельная работа, защита презентаций, рефератов, сообщений. |
| ОК 02 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество | Экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях и лабораторных работах, устный опрос, самостоятельная работа, защита презентаций, рефератов, сообщений. |
| ОК 03 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность | Экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях и лабораторных работах, устный опрос, самостоятельная работа, защита презентаций, рефератов, сообщений. |
| ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. | Экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях и лабораторных работах, устный опрос, самостоятельная работа, защита презентаций, рефератов, сообщений. |
| ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности | Экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях и лабораторных работах, устный опрос, самостоятельная работа, защита презентаций, рефератов, сообщений |
| ОК 6. Работать как индивидуально, так и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. | Экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях и лабораторных работах, самостоятельная работа. |
| ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий | Экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях и лабораторных работах, самостоятельная работа. |
| ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение квалификации | Экспертное наблюдение и оценка при устном опросе, самостоятельная работа, защита презентаций, рефератов, сообщений |
| ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности | Экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях и лабораторных работах, устный опрос, самостоятельная работа, защита презентаций, рефератов, сообщений |
| Профессиональные компетенции |
| ПК 1.1. Эксплуатировать подвижной состав железных дорог | Экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях и лабораторных работах. |
| ПК 1.2. Производить техническое обслуживание и ремонт подвижного состава железных дорог в соответствии с требованиями технологических процессов. | Экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях и лабораторных работах. |
| ПК 2.3 Контролировать и оценивать качество выполняемых работ | Экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях и лабораторных работах. |
| ПК 3.2 Разрабатывать технологические процессы на ремонт отдельных деталей и узлов подвижного состава железных дорог в соответствии с нормативной документацией | Экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях и лабораторных работах. |

# 3. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

## 3.1. ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОЦЕНИВАНИЯ

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОГС СПО по дисциплине

ОП.04 Техническая механика, направленные на формирование общих и профессиональных компетенций

Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по разделам и темам:

| Элемент учебной дисциплины | Текущий контроль | Промежуточная аттестация |
| --- | --- | --- |
|  | Форма контроля | Проверяемые ОК, У, З | Форма контроля | Проверяемые ОК, У, З |
| Раздел 1. Статика |  |  |  |  |
| Тема 1.1 Основные понятия и аксиомы статики | Собеседование, конспект | У-1 З-1, 3-2 ОК-1 |  |  |
| Тема 1.2 Плоская система сходящихся сил | Устный опрос, Конспект, Практическое занятие №1 | У-4 З-3 ОК-2, ОК-3 |  |  |
| Тема 1.3 Плоская система производно расположенных сил | Устный опрос, Конспект, Практические занятия №2,3 | У-3, У-4 З-3, З-4 ОК-2, ОК-3, ОК-4 |  |  |
| Тема 1.4 Центр тяжести | Конспект, Лабораторное занятие №1.Тестирование | У-1, У-4, У-5 З-3, З-4 ОК-2 |  |  |
| Раздел 2. Кинематика |  |  |  |  |
| Тема 2.1 Основные понятия кинематики, кинематика точки | Собеседование, Конспект, Устный опрос | У-3, У-4 З-4 ОК-2 |  |  |
| Тема 2.2 Кинематика тела | Устный опрос, Конспект, Практическое занятие №4. Тестирование | У-3, У-4, У-5 З-3, З-4 ОК-2, ОК-5 |  |  |
| Раздел 3. Динамика |  |  |  |  |
| Тема 3.1 Основные понятия и аксиомы Динамики. Основы кинетостатики | Собеседование, Конспект, Практическое занятие №5 | У-3, У-4, У-5 З-3 ОК-2, ОК-5 |  |  |
| Тема 3.2. Работа и мощность | Устный опрос, Конспект, Практическое занятие №6. Тестирование | У-2, У-3, У-4 З-3 ОК-2, ОК-3 |  |  |

| Раздел 4. Сопротивление материалов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тема 4.1 Основные понятия, гипотезы и допущения сопромата | Устный опрос, Конспект, Рефераты | У-1, У-3 З-3, З-4 ОК-2, ОК-5 |  |  |
| Тема 4.2 Растяжение и сжатие | Устный опрос, Конспект, Практическое занятие №7.Лабораторное занятие №2 | У-2, У-3 З-1 , З-3, З-4 ОК-8 ОК-9 |  |  |
| Тема 4.3 Срез и сжатие | Собеседование, Конспект, Устный опрс | У-3, У-4 З-3, З-4 ОК-2, ОК-6, ОК-8 |  |  |
| Тема 4.4 Кручение | Устный опрос, Конспект, Практическое занятие №8 | У-2, У-4 З-1, З-3 ОК-2, ОК-6, ОК-8 ПК 1.1 ПК1.2 |  |  |
| Тема 4.5 Изгиб | Устный опрос, Конспект, Практические занятия №9,10 | У-1, У-2, У-4 З-1, З-3 ОК-2,ОК-6, ОК-8 |  |  |
| Тема 4.6 Сопротивление усталости | Собеседование, Конспект, Рефераты | У-1, У-2, У-4 З-3 ОК-2, ОК-3 |  |  |
| Тема 4.7 Прочность при динамических нагрузках | Устный опрос, Конспект, Презентации | У-1, У-2, У-4 З-3 ОК-2, ОК-3 |  |  |
| Тема 4.8 Устойчивость сжатых стержней | Собеседование, Конспект, Устный опрос | У-3, У-4, У-8 З-3, 3-4 ОК-2, ОК-3 |  |  |
| Раздел 5. Детали машин |  |  |  |  |
| Тема 5.1 Основные понятия и определения | Конспект, Устный опрос | У-1, У-2, У-4 З-1, З-2, З-3 ОК-2, ОК-3 |  |  |
| Тема 5.2 Соединения деталей. Разъёмные и неразъёмные соединения | Устный опрос, Конспект, Презентации | У-2, У-4 З-3 ПК 1.1 ПК1.2 ОК-2, ОК-3, ОК-8 |  |  |
| Тема 5.3 Передачи вращательного движения | Устный и письменный опрос, Конспект, Лабораторные занятия №3,4 | У-2, У-3, У-4 З-2, З-3 ОК-2, ОК-3, ОК-6, ОК-8, ОК-9 |  |  |
| Тема 5.4 Валы и оси, опоры | Устный опрос, Конспект, Практическое занятие №11 | У-2, У-4 З-2, З-3 ОК-2, ОК-8 |  |  |
| Тема 5.5 Муфты | Конспект, Самостоятельная работа | У-2, У-4 З-3 ОК-2, ОК-8 | Экзамен |  |

## 3.2. ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ

РАЗДЕЛ 1. Статика

УСТНЫЙ ОПРОС по разделу

1. Описание

Устный опрос проводится с целью контроля усвоенных умений и знаний и последующего анализа типичных ошибок и затруднений, обучающихся в конце изучения раздела.

На проведение опроса отводится 15 - 30 минут.

При работе обучающийся может использовать следующие источники: основную и дополнительную литературу, конспект , плакаты.

2. Критерии оценки устных ответов

Оценка «5» «отлично» - студент показывает полные и глубокие знания программного материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный вопрос, а также дополнительные вопросы, показывает высокий уровень теоретических знаний.

Оценка «4» «хорошо» - студент показывает глубокие знания программного материала, грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставленный вопрос и дополнительные вопросы, умело формулирует выводы. В тоже время при ответе допускает несущественные погрешности.

Оценка «3» «удовлетворительно» - студент показывает достаточные, но не глубокие знания программного материала; при ответе не допускает грубых ошибок или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует должная связь между анализом, аргументацией и выводами. Для получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы.

Оценка «2» «неудовлетворительно» - дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по теме вопроса с существенными ошибками.

3.Примерные вопрос

Вопрос 1 Основные понятия статики.

Вопрос 2 Аксиомы статики. Связи и их реакции.

Вопрос 3 Система сходящихся сил. Способы определения равнодействующей.

Вопрос 4 Назовите условия и уравнения равновесия.

Вопрос 5. Перечислите и кратко поясните определение центра тяжести фигур

ПИСЬМЕННЫЙ ОПРОС по разделу

    - Описание

Письменный опрос проводится с целью контроля усвоенных умений и знаний и последующего анализа типичных ошибок и затруднений, обучающихся в конце изучения раздела/темы.

На проведение опроса отводится 20 минут.

При работе обучающийся может использовать следующие источники: основную и дополнительную литературу, конспект , плакаты.

2. Критерии оценки письменных ответов

«5» «отлично» -в работе дан полный, развернутый ответ на  поставленные вопросы. Изложение знаний в письменной форме полное, системное в соответствии с требованиями учебной программы. Знание об объекте демонстрируется на фоне понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ изложен литературным языком с использованием научной терминологии.

«4» «хорошо» -в работе дан полный, развернутый ответ на  поставленный вопрос, показано умение выделить существенные и  несущественные признаки. Имеющиеся у обучающегося знания соответствуют минимальному объему содержания предметной подготовки. Изложение знаний в письменной форме полное, системное в соответствии с требованиями учебной программы. Возможны несущественные ошибки в формулировках. Ответ логичен, изложен литературным языком с использованием научной терминологии.

«3» «удовлетворительно» - дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении  терминов. Оформление требует поправок, коррекции.

«2» «неудовлетворительно» - дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по теме вопроса с существенными ошибками в  определениях. Изложение неграмотно, допущены существенные ошибки. Отсутствует интерес, стремление к добросовестному и качественному выполнению учебных заданий.

3.Варианты заданий

1 вариант

1. Что такое пара сил и чем она характеризуется?

2. Что такое момент силы относительно точки и оси?

3. Что такое плоская система произвольно расположенных сил (ПСС) и к чему она приводится?

4. Как определить главный вектор ПСС?

2 вариант

1. Как определить главный момент ПСС?

2. Пояснить условия равновесия ПСС?

3. Что такое балочная система?

4. Напишите уравнения равновесия для определения реакций в опорах балочных систем.

ТЕСТЫ по разделу

1. Описание

Тесты проводятся с целью контроля усвоенных умений, знаний и последующего анализа типичных ошибок  (затруднений) обучающихся в конце изучения раздела.

На выполнение теста отводится 10 минут.

При работе обучающийся может использовать следующие источники: конспект.

- Критерии оценки

| Оценка | Количество верных ответов |
| --- | --- |
| «5» - отлично | Выполнено 91-100 % заданий |
| «4» - хорошо | Выполнено 76-90% заданий |
| «3» - удовлетворительно | Выполнено 61-75 % заданий |
| «2» - неудовлетворительно | Выполнено не более 60% заданий |

Примерные тестовые задания

Вариант1

1.Абсолютно твердое тело

а) тело, находящиеся в покое ;

б) тело, размеры и форма которого неизменны при любых внешних воздействиях;

в) тело, жестко скрепленное из твердых сплавов;

г) тело, жестко скрепленное с Землей.

2. Система сил

а) совокупность нескольких сил, приложенных к телу или материальной точке;

б) силы, попеременно действующие на тело;

в) 2 силы, действующие на разные тела;

г) силы, с которыми два тела действуют друг на друга.

3. Система сходящих сил

а) система сил, линии действия которых пересекаются в одной точке;

б) система сил, которую можно привести к главному вектору и главному моменту;

в) система сил, линии действия которых параллельны между собой;

г) система сил, приложенная к одному телу.

4. Равнодействующая сила

а) сила, равная алгебраической сумме всех сил, действующих на тело;

б) сила, заменяющая действие отброшенной связи;

в) сила, уравновешивающая данную систему сил;

г)сила, равная геометрической сумме всех сил, действующих на тело.

5. Уравновешивающая сила

а) сила, которой можно заменить систему сил, действующих на  тело;

б) сила, заменяющая действие отброшенной связи;

в)сила, по модулю равная равнодействующей и направленная по той же линии действия, но в противоположную сторону;

г) сила, приводящая тело в движение.

6. Связи

а) тела, которые приводят рассматриваемое тело в движение;

б) тела, свободно передвигающиеся относительно рассматриваемого тела;

в) тела, расположенные рядом с рассматриваемым телом;

г) тела, которые ограничивают перемещение рассматриваемого тела.

7. Условия равновесия системы пар сил

а) сумма моментов всех пар сил равна 0;

б) все пары эквивалентны друг другу;

в) равнодействующая пар сил равно 04

г) все пары оказывают одинаковое механическое воздействие на тело.

8. Чем можно уравновесить пару сил?

а) силой, эквивалентной паре сил;

б) парой сил с моментом, равным по модулю и противоположным по знаку;

в) сходящейся системой сил, равнодействующая которой равна 0;

г) двумя силами, лежащими на одной прямой и направленными в разные стороны.

9. При параллельном переносе силы  возникает

а) новая система с эквивалентным воздействием на тело;

б) уравновешенная система из двух сил;

в) эквивалентная система из перенесенной силы и присоединенной пары с моментом, равным произведению модуля силы на плечо переноса;

г) система сил с моментом равным прежнему.

10. Уравнения равновесия ПСС

а) = 0,  = 0;

б)=0,  =0,  =0;

в) =0, , ;

г).

Вариант 2

1. Эквивалентные системы сил

а) системы сил, направленных в разные стороны;

б) системы сил, равных по модулю;

в) системы сил, оказывающие одинаковое механическое воздействие на тело;

г) системы сил, приложенных в одной точке.

2.Что изучает статика?

а) механическое движение материальных точек или тел;

б) условия равновесия тел под действием сил;

в) строение материальных тел ;

г) статические нагрузки,  действующие на тело.

3.На шероховатую поверхность опирается тело. Как в общем случае направлена реакция этой поверхности?

а) перпендикулярно поверхности;

б) параллельно поверхности;

в) под углом к поверхности;

г) направление определить нельзя.

4. Уравнения равновесия ПССС

а) = 0,  = 0;

б)= 0,  = 0;

в)=0, =0, =0;

г)=0,  =0,  = 0.

5. При каком значение угла между направлением силы и осью проекция силы на эту ось равна 0?

а) 0;

б) 45;

в) 180;

г) 90.

6. Уравновешенная система сил

а) система сил, алгебраическая сумма которых равна 0;

б) система сил, которую можно заменить равнодействующей;

в) система сил, под действием которой тело находится в состоянии покоя;

г) система сил, эквивалентная данной системе сил.

7. Пара сил

а) система двух сил, равных по модулю, параллельных и противоположно направленных;

б) система двух сил, равных по модулю, лежащих на одной прямой и направленных в разные стороны;

в) система двух сил, равных по модулю и сходящихся в одной точке;

г) система двух сил, равнодействующая которых равна алгебраической сумме этих сил.

8. Главный момент плоской системы произвольно расположенных сил равен

а) нулю;

б) моменту эквивалентной системы сходящихся сил;

в) геометрической сумме сил, действующих на тело;

г) алгебраической сумме моментов всех сил системы относительно центра приведения.

9. Главный вектор плоской системы произвольно расположенных сил равен

а) геометрической сумме всех сил системы и приложен в центре приведения;

б) алгебраической сумме всех сил системы и приложен в центре приведения;

в) нулю;

г) алгебраической сумме моментов всех сил системы относительно центра приведения.

10. Реакция какой связи всегда направлена по нормали к поверхности

а) связь в виде жесткого стержня

б) связь в виде гладкой поверхности;

в) связь в виде шероховатой поверхности;

г) гибкая связь.

Ответы: вариант1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | а | а | г | в | г | а | Б | в | б |

Вариант2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В | б | в | б | г | в | а | Г | а | б |

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ПО ТЕМЕ:

Обработка металлов

1. Описание

Внеаудиторная самостоятельная работа по данному разделу включает работу по самостоятельному изучению обучающимися ряда вопросов, выполнения домашних заданий, подготовку к лабораторно-практическим занятиям.

На самостоятельное изучение представленных ниже вопросов и выполнение заданий отводится 20 минут.

Для формирования результатов обучения необходимо следующее оборудование: основную и дополнительную литературу, конспект , образцы материалов, инструкционные. карты.

2. Критерии оценки самостоятельной работы

5» «отлично» - в самостоятельной работе дан полный, развернутый ответ на  поставленные вопросы. Изложение знаний в письменной форме полное, системное в соответствии с требованиями учебной программы. Знание об объекте демонстрируется на фоне понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ изложен литературным языком с использованием научной терминологии

«4» «хорошо» -в самостоятельной работе дан полный, развернутый ответ на  поставленный вопрос, показано умение выделить существенные и  несущественные признаки. Имеющиеся у обучающегося знания соответствуют минимальному объему содержания предметной подготовки. Изложение знаний в письменной форме полное, системное в соответствии с требованиями учебной программы. Возможны несущественные ошибки в формулировках. Ответ логичен, изложен литературным языком с использованием научной терминологии

«3» «удовлетворительно» - дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении  терминов. Оформление требует поправок, коррекции.

«2» «неудовлетворительно» - дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по теме вопроса с существенными ошибками в  определениях. Изложение неграмотно, допущены существенные ошибки. Отсутствует интерес, стремление к добросовестному и качественному выполнению учебных заданий.

- Задания для самостоятельной работы

Инструкция:

- Составить конспект по теме Плоская система сходящихся сил

2.Дайте определение понятию Пара сил:

________________________________________________________________________________________________________________________________

3.Используя учебник определите реакции в опорах балочных систем

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ:

1. Описание

В ходе практического занятия обучающиеся приобретают умения, предусмотренные рабочей программой учебной дисциплины, учатся использовать формулы, применять различные методики расчета, анализировать полученные результаты и делать выводы, опираясь на теоретические знания.

Содержание, этапы проведения практического занятия представлены в обязательном приложении Методические указания по проведению практических занятий по дисциплине..

При оценивании практического занятия учитываются следующие критерии:

- качество выполнения работы;

- качество оформления отчета по работе;

- качество устных ответов на контрольные вопросы при защите работы.

Основная цель практического занятия №1: ознакомиться с методикой определения равнодействующей ПССС различными методами.

На проведение практического занятия отводится 90 минут.

Для формирования результатов обучения необходимо следующее оборудование: основная литература, конспект, инструкционные карты, Критерии оценки практического занятия

5» «отлично» -самостоятельно и правильно решил учебно-профессиональную задачу или задание, уверенно, логично, последовательно и аргументировано излагал свое решение, используя понятия, ссылаясь на нормативно-правовую базу.

«4» «хорошо» -самостоятельно и в основном правильно решил учебно-профессиональную задачу или задание, уверенно, логично, последовательно и аргументированно излагал свое решение, используя понятия.

«3» «удовлетворительно» - в основном решил учебно-профессиональную задачу или задание, допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал свое решение, используя в основном понятия.

«2» «неудовлетворительно» - не решил учебно-профессиональную задачу или задание.

3. Примерные задания

Тема: Решение задач на равновесие ПССС в аналитической форме

Содержание занятия:

1. Изучить методику определения равнодействующей.

2. Зарисовать ПССС и построение многоугольника в масштабе.

3. Произвести расчет равнодействующей ПССС.

4. Сделать основные выводы по работе.

ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ

1. Описание

В ходе лабораторного занятия обучающиеся приобретают умения, предусмотренные рабочей программой учебной дисциплины, учатся самостоятельно работать с лабораторным оборудованием, проводить эксперименты, анализировать полученные результаты, и делать выводы, подтверждать теоретические положения лабораторным экспериментом.

Содержание, этапы проведения лабораторного занятия представлены в в обязательном приложении: Методические указания по проведению лабораторных занятий по дисциплине..

При оценивании лабораторного занятия учитываются следующие критерии:

- качество выполнения работы;

- качество оформления отчета по работе;

- качество устных ответов на контрольные вопросы при защите работы.

Основная цель лабораторного занятия №1 Изучить и научиться определять центр тяжести плоских фигуре.

На проведение лабораторного занятия отводится 90 минут.

Для формирования результатов обучения необходимо следующее оборудование:  макет для определения ЦТ, инструкционные карты.  Критерии оценки лабораторного занятия

«5» «отлично» -самостоятельно и правильно решил учебно-профессиональную задачу или задание, уверенно, логично, последовательно и аргументированно излагал свое решение, используя понятия, ссылаясь на нормативно-правовую базу.

«4» «хорошо» -самостоятельно и в основном правильно решил учебно-профессиональную задачу или задание, уверенно, логично, последовательно и аргументированно излагал свое решение, используя понятия.

«3» «удовлетворительно» - в основном решил учебно-профессиональную задачу или задание, допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал свое решение, используя в основном понятия.

«2» «неудовлетворительно» - не решил учебно-профессиональную задачу или задание.

3. Примерное задание

Лабораторное занятия №1 Определение центра тяжести плоских фигур

Содержание занятия:

- Изучить методические указания. Используя макет практически определить ЦТ фигуры.

- Используя макет практически определить ЦТ фигуры.

3. Согласно варианта аналитически определить ЦТ фигуры.

4. Сделать основные выводы по работе и подготовить устные ответы на контрольные вопросы.

РАЗДЕЛ 2. КИНЕМАТИКА

УСТНЫЙ ОПРОС по разделу

1. Описание

Устный опрос проводится с целью контроля усвоенных умений и знаний и последующего анализа типичных ошибок и затруднений обучающихся в конце изучения раздела/темы.

На проведение опроса отводится 15 - 30 минут.

При работе обучающийся может использовать следующие источники: основную и дополнительную литературу, конспект , образцы материалов,.

2. Критерии оценки устных ответов

Оценка «5» «отлично» - студент показывает полные и глубокие знания программного материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный вопрос, а также дополнительные вопросы, показывает высокий уровень теоретических знаний.

Оценка «4» «хорошо» - студент показывает глубокие знания программного материала, грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставленный вопрос и дополнительные вопросы, умело формулирует выводы. В тоже время при ответе допускает несущественные погрешности.

Оценка «3» «удовлетворительно» - студент показывает достаточные, но не глубокие знания программного материала; при ответе не допускает грубых ошибок или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует должная связь между анализом, аргументацией и выводами. Для получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы.

Оценка «2» «неудовлетворительно» - дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по теме вопроса с существенными ошибками.

3. . Примерные вопросы

- Основные понятия. Способы задания точки.

- Простейшие виды движения тела.

- Сложное движение точки.

- Плоскопараллельное движение тела

Типовые задания для проведения письменного опросаПО

по темам 2.1 «Основные понятия кинематики, кинематика точек», 2.2«Кинематика тела»:

Вариант1

- Дать определение скорости. Привести формулы для определения величины скорости при равномерном и неравномерном движении.

- Дать определение ускорения. На какие составляющие раскладывают полное ускорение при решении задач?

- Поступательное движение тела.

- Вращательное движение

Вариант 2

1.При каком виде движения аn отсутствует и полное ускорение a=aτ? Пояснить причину и написать формулу для определения величины aτ?

2. При каких видах движения возникает an? Пояснить причину и написать формулу для определения величины an.

3.Плоскопараллельное движение тела.

4. Мгновенный центр скоростей.

Критерии оценки:

| Оценка | Критерии оценки |
| --- | --- |
| «5» - отлично | Правильное полное, последовательное перечисление определений, формул. |
| «4» - хорошо | Правильное неполное перечисление определений, формул |
| «3» - удовлетворительно | Наличие существенных ошибок в воспроизведении определений, формул |
| «2» - неудовлетворительно | Неправильное воспроизведение определений, формул |

Типовые задания для работы у доски по теме 2.1 «Основные понятия кинематики, кинематика точки»

- Точка движутся прямолинейно согласно уравнению S = 2t3. Определить путь, скорость и ускорение t = 2 сек.

- Точка движется прямолинейно с ускорением a = aτ = 2 м/с2. Определить скорости и путь при t = 5 сек. (V0 = 0)

- Точка движется со скоростью V = 5 м/спо траектории радиусом R = 10 м. Определить путь, скорость и ускорение при t = 2 сек.

- Точка движется с ускорением a = aτ = 2 м/с2 по траектории радиусом R = 10 м. Определить путь, скорость и ускорение при t = 5 сек. (V0 = 0)

Во всех вариантах устно анализируются вид движения точки.

Текст задания текущего контроля по разделу 2 «Кинематика»

Тестовое задание

1. Описание

Тесты проводятся с целью контроля усвоенных умений, знаний и последующего анализа типичных ошибок  (затруднений) обучающихся в конце изучения раздела/темы.

На выполнение теста отводится 15 минут.

При работе обучающийся может использовать следующие источники: основную и дополнительную литературу, конспект

Вариант1

- Скорость характеризует:

а) изменение положения материальной точки в любой момент времени;

б) быстроту и направление движения материальной точки в каждый момент времени;

в) кривизну траектории при движении материальной точки;

г) путь, пройденный материальной точкой в любой момент времени.

- Полное ускорение характеризует:

а) постоянство скорости материальной точки;

б) изменение кривизны траектории при движении материальной точки;

в) изменение вектора скорости по модулю и направлению;

г) путь, пройденный материальной точкой при постоянной скорости.

- Касательное ускорение возникает:

а) при движении материальной точки с постоянной скоростью;

б) при равномерном криволинейном движении;

в) при изменении вектора скорости по направлению;

г) при любом виде неравномерного движения.

- Величину нормального ускорения материальной точки определяют по формуле:

а) n=

б) n=

в) n=

г) n =

5. Величину полного ускорения определяют:

а) как полусумму касательного и нормального ускорений:

б) как разность касательного и нормального ускорений: τ-n

в) как разность нормального и касательного ускорений: τ

г) как геометрическую сумму касательного и нормального ускорений: τ+n

6. Угловое ускорение тела характеризует:

а) изменение угла поворота тела в единицу времени;

б) изменение угловой скорости тела в единицу времени;

в) разницу в угловых скоростях тела за определенный промежуток времени;

г) приращение угловых скоростей различных точек вращающегося тела.

- Как определяют величину и направление скорости точек вращающегося тела?

а)  и направлена перпендикулярно оси вращения;

б) и направлена вдоль оси вращения;

в)  и направлена по касательной к траектории;

г)  и направлена перпендикулярно к траектории.

- Поступательным называют движение тела, при котором:

а) все точки тела движутся по криволинейным траекториям;

б) тело совершает поворот относительно заданного центра;

в) все точки тела движутся прямолинейно;

г) любая прямая, проведенная в теле остается параллельной своему первоначальному положению.

9.При поступательном движении тела:

а) каждая точка описывает круговую траекторию;

б) каждая точка движется по криволинейной траектории с разной скоростью;

в) все его точки описывают одинаковые траектории и в любой момент имеют одинаковую скорость и ускорение;

г) каждая точка движется прямолинейно и имеет разную скорость и ускорение.

10.Угловая скорость при вращении тела это:

а) угол поворота в единицу времени;

б) линейное перемещение по круговой траектории в единицу времени;

в) расстояние от заданной точки до оси поворота;

г) число оборотов тела в единицу времени.

Вариант2

- Нормальное ускорение возникает:

а) при криволинейном движении материальной точки;

б) при неравномерном прямолинейном движении;

в) при равномерном прямолинейном движении;

г) при изменении скорости материальной точки по величине.

- Касательное ускорение характеризует:

а) изменение вектора скорости по направлению;

б) изменение скорости материальной точки по величине;

в) изменение скорости в зависимости от кривизны траектории;

г) постоянство скорости при прямолинейном движении.

- Величину касательного ускорения материальной точки определяют по формуле:

а) τ=

б) τ=

в) τ=

г) τ=

- Равнопеременным называют движение, при котором:

а) скорость материальной точки остается неизменной;

б) ускорение пропорционально кривизне траектории;

в) ускорение зависит от пройденного пути;

г) касательное ускорение имеет постоянную величину.

- Путь при равнопеременном движении определяют по формуле:

а) S=t

б) S=

в)) S=

г) S=

- Путь при равномерном движении определяют по формуле:

а) S=t

б) S=

в) S=

г) S=

- Угловая скорость тела при равномерном вращении определяется по формуле:

а) =

б) =

в)

г)

- По какой формуле определяют скорость свободного падения при 0=0?

а)

б) =

в)

г)

9.При каком движении тела ускорение его точек определяют по формулам: τ=, n=2 R?

а) при поступательном движении;

б) при прямолинейном неравномерном движении;

в) при равномерном криволинейном движении;

г) при вращательном движении.

10Угловая скорость тела при равнопеременном вращении определяется по формуле:

а) =

б) =

в)

г)

Ответы: вариант1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | в | Г | б | г | А | в | г | В | А |

Вариант2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А | б | В | г | в | А | г | г | Г | В |

Критерии оценки:

| Оценка |  |
| --- | --- |
| «5» - отлично | Правильно дано 9 и более ответов |
| «4» - хорошо | Правильно дано 8 - 7 ответов |
| «3» - удовлетворительно | Правильно дано 6 - ответов |
| «2» - неудовлетворительно | Правильно дано менее 5 ответов |

РАЗДЕЛ 3. ДИНАМИКА

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ПО РАЗДЕЛУ

1. Описание

Внеаудиторная самостоятельная работа по данному разделу включает работу по самостоятельному изучению обучающимися ряда вопросов, выполнения домашних заданий, подготовку к лабораторно-практическим занятиям.

На самостоятельное изучение представленных ниже вопросов и выполнение заданий отводится 30 минут.

Для формирования результатов обучения необходимо следующее оборудование: основную и дополнительную литературу, конспект , образцы материалов, инструкционные. карты.

- Критерии оценки самостоятельной работы

5» «отлично» -в самостоятельной работе дан полный, развернутый ответ на  поставленные вопросы. Изложение знаний в письменной форме полное, системное в соответствии с требованиями учебной программы. Знание об объекте демонстрируется на фоне понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ изложен литературным языком с использованием научной терминологии  «4» «хорошо» -в самостоятельной работе дан полный, развернутый ответ на  поставленный вопрос, показано умение выделить существенные и  несущественные признаки. Имеющиеся у обучающегося знания соответствуют минимальному объему содержания предметной подготовки. Изложение знаний в письменной форме полное, системное в соответствии с требованиями учебной программы. Возможны несущественные ошибки в формулировках. Ответ логичен, изложен литературным языком с использованием научной терминологии

«3» «удовлетворительно» - дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении  терминов. Оформление требует поправок, коррекции.

«2» «неудовлетворительно» - дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по теме вопроса с существенными ошибками в  определениях. Изложение неграмотно, допущены существенные ошибки. Отсутствует интерес, стремление к добросовестному и качественному выполнению учебных заданий.

- Задания для самостоятельной работы

- Создание презентаций «Понятие о силе инерции. Принцип Даламбера»

- Выполнение индивидуального задания поопределению работы и мощности.

- Выполнение рефератов или подготовка презентаций по темам: «Работа и мощность при вращательном движении»

Типовые задания для проведения устного опросапо разделу «Динамика»:

- Пояснить основное уравнение динамики.

- Дать определение принципа  Даламбера и пояснить процесс возникновения сил инерции, привести пример.

- Дать понятие работы и мощности. Пояснить единицы их измерения.

- Как определяют работу и мощность при вращении.

- Пояснить смысл общих теорем динамики.

ТЕСТЫ по разделу

1. Описание

Тесты проводятся с целью контроля усвоенных умений, знаний и последующего анализа типичных ошибок  (затруднений) обучающихся в конце изучения раздела.

На выполнение теста отводится 10 минут.

При работе обучающийся может использовать следующие источники: основную и дополнительную литературу, конспект

2. Критерии оценки

| Оценка | Количество верных ответов |
| --- | --- |
| «5» - отлично | Выполнено 91-100 % заданий |
| «4» - хорошо | Выполнено 76-90% заданий |
| «3» - удовлетворительно | Выполнено 61-75 % заданий |
| «2» - неудовлетворительно | Выполнено не более 60% заданий |

Вариант 1

- Динамика изучает:

а) движение тел  в зависимости от их скорости;

б) движение тел в зависимости от действующих на них сил;

в) движение тел в зависимости от промежутка времени;

г) движение тел в зависимости от изменения их масс.

- Основное уравнение динамики утверждает что:

а) сила, действующая на тело, пропорциональна его скорости;

б) сила, действующая на тело, вызывает его равномерное движение;

в) ускорение тела пропорционально приложенной к нему силе;

г) ускорение тела, пропорционально его массе.

- Формула основного уравнения динамики при поступательном движении:

а)  = m;                    в)  =

б)  =                            г)  = m.

- Величину сил измеряют в:

а) ваттах (Вт);

б) ньютонах (Н);

в) килограммах (кг);

г) литрах (л).

- Один ньютон это сила:

а) придающая телу массой в 1 кг ускорение 1м/с2

б) вызывающая равномерное движение тела массой 1 кг;

в) способная вызывать торможение тела массой 1 кг на пути 1 м;

г) вызывающая ускорение        при свободном падении тела массой 1 кг;

- При каком виде движения не возникает сила инерции?

а) равномерном криволинейном;

б) неравномерном прямолинейном;

в) равномерном прямолинейном;

г) неравномерном криволинейном.

- Какие силы инерции возникают при равномерном криволинейном движении?

а) касательная и нормальная;

б) только нормальная;

в) только касательная;

г) не возникают ни касательная, ни нормальная.

- Мощность - это:

а) работа, совершенная на отрезке пути 1м;

б) работа, совершенная телом при его движении со скоростью

в) работа, совершенная в единицу времени;

г) работа, совершаемая при движении тела с ускорением

- Единица измерения работы силы?

а) ватт (Вт);

б) джоуль (Дж);

в) ньютон (Н);

г) паскаль (Па).

- Единица измерения мощности?

а) ватт (Вт);

б) джоуль (Дж);

в) ньютон (Н);

г) паскаль (Па).

Вариант 2

- Масса тела является:

а) мерой инертности тела при вращательном движении;

б) мерой количества движения тела;

в) мерой инертности тела при поступательном движении;

г) мерой количества вещества, содержащегося в теле.

- Инертность тела при поступательном движении, зависит от:

а) массы тела;

б) пути разгона;

в) высоты свободного падения;

г) пути торможения.

- Вес тела определяется по формуле:

а) G = at                                 в) G = mt

б) G = m                              г) G = mg

- Какие силы инерции возникают при неравномерном криволинейном движении?

а) касательная и нормальная;

б) только нормальная;

в) только касательная;

г) не возникают ни касательная, ни нормальная;

- Какие три группы сил создают равновесие движущегося тела согласно принципу

Даламбера?

а) силы давления, торможения и инерции;

б) силы трения, реакции опоры и инерции;

в) силы разгона, торможения и инерции;

г) силы активные, реактивные и инерции.

- Смысл и формулировка принципа Даламбера:

а) сила давления в сочетании с силой инерции вызывает торможение тела;

б) активные и реактивные силы, действующие на тело в сочетании с силами    инерции, создают уравновешенную систему сил;

в) силы трения в сочетании с силами инерции вызывают реакцию опорной

поверхности тела;

г) силы разгона равные силам торможения в сочетании с силами инерции создают уравновешенную систему сил.

- Один джоуль (Дж) это:

а) работа силы в 1 Н на перемещении 1 м;

б) работа силы в 1 Н в течении 1 секунды;

в) работа силы в 1 Н при перемещении массы в 1 кг;

г) работа силы в 1 Н при разгоне тела с ускорением

- Механический КПД определяется как:

а) отношение затраченной мощности к полезной;

б) отношение затраченной работы к полезной;

в) разница между полезной и затраченной мощностью;

г) отношение полезной мощности к затраченной.

- Работа при вращении тела определяется как:

а) произведение окружной силы на время её действия;

б) произведение вращающего момента на угол поворота тела;

в) произведение вращающего момента на время поворота тела;

г) произведение кинетической энергии на радиус поворота тела.

- Импульс силы - это:

а) произведение силы на скорость движения тела,

б) произведение силы на время её действия,

в) произведение силы на ускорение тела,

г) разница между силами за определенный интервал времени

Ответы: вариант1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | в | Г | б | а | в | б | в | Б | А |

Вариант2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В | а | Г | а | г | Б | а | г | Б | Б |

Типовое задание для проведения практического занятия.

Тема:Решение задач на определение работы и мощности

Цель:закрепить знания по изучению работы и мощности при прямолинейном и вращательном движении тел.

Оборудование и раздаточный материал: компьютер, презентации, инструктивные карты.

Краткие теоретические сведения.

- Работа – это скалярная величина равная произведению движущей силы на пройденный путь: A = *S = F*S*cosα.

Единица работы 1 Дж = 1 Н * 1 м – т.е. работа силы в 1 Н на перемещение 1 м.

- Мощностью называют работу, совершенную в единицу времени: P =  – если работа совершается равномерно. Единица мощности 1 Вт =  – т.е. работа силы в 1 Дж за 1 сек.

В общем случае: P =  = F*V*cosα – т.е. произведение движущей силы на скорость тела.

- При вращательном движении:

Работа A = M*ϕ – т.е. произведение вращающего момента на мощность P = M*ω – т.е. произведение вращающего момента на угловую скорость тела.

- Коэффициент полезного действия (КПД):

η =  (*100%) – показывает, какая часть мощности расходуется на выполнение положенной работы.

- Для упрощения решения определенных типов задач используют общие теоремы динамики:

a) m - m = t – изменение количества движения тела равно импульсу приложенной к ней силы;

б)  -  = A – изменение кинетической энергии тела равно работы приложенныч к нему сил

Порядок выполнения.

•	Решить задачи согласно варианта.

•	Оформить отчет.

•	Ответить на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы.

•	Что такое работа?

•	Единица измерения работы силы?

•	Что называется мощностью?

•	Как определяется коэффициент полезного действия (КПД)?

РАЗДЕЛ 4. СОПРОТИВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ

УСТНЫЙ ОПРОСпо разделу

1. Описание

Устный опрос проводится с целью контроля усвоенных умений и знаний и последующего анализа типичных ошибок и затруднений, обучающихся в конце изучения раздела.

На проведение опроса отводится 15 - 30 минут.

При работе обучающийся может использовать следующие источники: основную и дополнительную литературу, конспект , образцы материалов,

2.  Критерии оценки устных ответов

Оценка «5» «отлично» - студент показывает полные и глубокие знания программного материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный вопрос, а также дополнительные вопросы, показывает высокий уровень теоретических знаний.

Оценка «4» «хорошо» - студент показывает глубокие знания программного материала, грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставленный вопрос и дополнительные вопросы, умело формулирует выводы. В тоже время при ответе допускает несущественные погрешности.

Оценка «3» «удовлетворительно» - студент показывает достаточные, но не глубокие знания программного материала; при ответе не допускает грубых ошибок или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует должная связь между анализом, аргументацией и выводами. Для получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы.

Оценка «2» «неудовлетворительно» - дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по теме вопроса с существенными ошибками.

3. Примерные вопросы

1.Задачи сопромата. Деформации упругие и пластические.

2. Продольные силы, нормальные напряжения и их эпюры.

3. Срез и смятие. Чистый сдвиг. Закон Гука при сдвиге. Кручение. Эпюры крутящих моментов.

4. Изгиб. Нормальные напряжения при изгибе. Правила построения эпюр поперечных сил и изгибающих моментов.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ:

1. Описание

В ходе практического занятия обучающиеся приобретают умения, предусмотренные рабочей программой учебной дисциплины, учатся использовать формулы, применять различные методики расчета, анализировать полученные результаты и делать выводы, опираясь на теоретические знания.

Содержание, этапы проведения практического занятия представлены в обязательном приложении Методические указания по проведению практических занятий по дисциплине..

При оценивании практического занятия учитываются следующие критерии:

- качество выполнения работы;

- качество оформления отчета по работе;

- качество устных ответов на контрольные вопросы при защите работы.

Основная цель практического занятия №1: ознакомиться с методикой расчета на прочность при растяжении и сжатии

На проведение практического занятия отводится 90 минут.

Для формирования результатов обучения необходимо следующее оборудование: основная литература, конспект, инструкционные карты, Критерии оценки практического занятия

5» «отлично» -самостоятельно и правильно решил учебно-профессиональную задачу или задание, уверенно, логично, последовательно и аргументировано излагал свое решение, используя понятия, ссылаясь на нормативно-правовую базу.

«4» «хорошо» -самостоятельно и в основном правильно решил учебно-профессиональную задачу или задание, уверенно, логично, последовательно и аргументированно излагал свое решение, используя понятия.

«3» «удовлетворительно» - в основном решил учебно-профессиональную задачу или задание, допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал свое решение, используя в основном понятия.

«2» «неудовлетворительно» - не решил учебно-профессиональную задачу или задание.

3. Примерные задания

Тема: Выполнение расчетов на прочность при растяжении и сжатии

Содержание занятия:

1. Изучить методику определения продольных сил и нормальных напряжений.

2. Зарисовать эпюры продольных сил и нормальных напряжений.

3.Произвести расчет продольных сил и нормальных напряжений.

4. Сделать основные выводы по работе.

ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ

1. Описание

В ходе лабораторного занятия обучающиеся приобретают умения, предусмотренные рабочей программой учебной дисциплины, учатся самостоятельно работать с лабораторным оборудованием, проводить эксперименты, анализировать полученные результаты, и делать выводы, подтверждать теоретические положения лабораторным экспериментом.

Содержание, этапы проведения лабораторного занятия представлены в в обязательном приложении: Методические указания по проведению лабораторных занятий по дисциплине..

При оценивании лабораторного занятия учитываются следующие критерии:

- качество выполнения работы;

- качество оформления отчета по работе;

- качество устных ответов на контрольные вопросы при защите работы.

Основная цель лабораторного занятия №2 Ознакомиться с конструкцией разрывных машин а также принципами испытания металлов на прочность

На проведение лабораторного занятия отводится 90 минут.

Для формирования результатов обучения необходимо следующее оборудование:  макет для определения ЦТ, инструкционные карты.  Критерии оценки лабораторного занятия

«5» «отлично» -самостоятельно и правильно решил учебно-профессиональную задачу или задание, уверенно, логично, последовательно и аргументированно излагал свое решение, используя понятия, ссылаясь на нормативно-правовую базу.

«4» «хорошо» -самостоятельно и в основном правильно решил учебно-профессиональную задачу или задание, уверенно, логично, последовательно и аргументированно излагал свое решение, используя понятия.

«3» «удовлетворительно» - в основном решил учебно-профессиональную задачу или задание, допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал свое решение, используя в основном понятия.

«2» «неудовлетворительно» - не решил учебно-профессиональную задачу или задание.

3. Примерное задание

Лабораторное занятия №2 Проведение испытаний на растяжение образцов из низкоуглеродистых сталей

Содержание занятия:

  - Изучить методические указания и устройство разрывных машин.

  - Используя МУ практически определить удлинения образцов.

3. Согласно варианта аналитически определить нагрузки.

4. Сделать основные выводы по работе и подготовить устные ответы на контрольные вопросы.

РАЗДЕЛ 5. ДЕТАЛИ МАШИН

УСТНЫЙ ОПРОС по разделу

1. Описание

Устный опрос проводится с целью контроля усвоенных умений и знаний и последующего анализа типичных ошибок и затруднений обучающихся в конце изучения раздела.

На проведение опроса отводится 15-30 минут.

При работе обучающийся может использовать следующие источники: основную и дополнительную литературу, конспект , образцы материалов,.

2.. Критерии оценки устных ответов

Оценка «5» «отлично» - студент показывает полные и глубокие знания программного материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный вопрос, а также дополнительные вопросы, показывает высокий уровень теоретических знаний.

Оценка «4» «хорошо» - студент показывает глубокие знания программного материала, грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставленный вопрос и дополнительные вопросы, умело формулирует выводы. В тоже время при ответе допускает несущественные погрешности.

Оценка «3» «удовлетворительно» - студент показывает достаточные, но не глубокие знания программного материала; при ответе не допускает грубых ошибок или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует должная связь между анализом, аргументацией и выводами. Для получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы.

Оценка «2» «неудовлетворительно» - дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по теме вопроса с существенными ошибками.

3. Примерные вопросы

Вопрос 1 Общие сведения о машинах и механизмах.

Вопрос 2 Общие сведения о соединениях.

Вопрос 3 Передачи вращательного движения.

Вопрос 4 Зубчатые передачи.

Вопрос 5 Валы и оси, классификация.

Вопрос 6 Опоры скольжения и качения. Редукторы.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ПО РАЗДЕЛУ

1. Описание

Внеаудиторная самостоятельная работа по данному разделу включает работу по самостоятельному изучению обучающимися ряда вопросов, выполнения домашних заданий, подготовку к лабораторно-практическим занятиям.

На самостоятельное изучение представленных ниже вопросов и выполнение заданий отводится 30-60 минут.

Для формирования результатов обучения необходимо следующее оборудование: основную и дополнительную литературу, конспект , образцы материалов, инструкционные. карты.

2. Критерии оценки самостоятельной работы

5» «отлично» -в самостоятельной работе дан полный, развернутый ответ на  поставленные вопросы. Изложение знаний в письменной форме полное, системное в соответствии с требованиями учебной программы. Знание об объекте демонстрируется на фоне понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ изложен литературным языком с использованием научной терминологии.

«4» «хорошо» -в самостоятельной работе дан полный, развернутый ответ на  поставленный вопрос, показано умение выделить существенные и  несущественные признаки. Имеющиеся у обучающегося знания соответствуют минимальному объему содержания предметной подготовки. Изложение знаний в письменной форме полное, системное в соответствии с требованиями учебной программы. Возможны несущественные ошибки в формулировках. Ответ логичен, изложен литературным языком с использованием научной терминологии

«3» «удовлетворительно» - дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении  терминов. Оформление требует поправок, коррекции.

«2» «неудовлетворительно» - дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по теме вопроса с существенными ошибками в  определениях. Изложение неграмотно, допущены существенные ошибки. Отсутствует интерес, стремление к добросовестному и качественному выполнению учебных заданий.

3.Задания для самостоятельной работы

Выполнить рефераты или подготовить презентаций с использованием информационных ресурсов по темам:

1.«Разъемные и неразъемные соединения»,

2. «Ременные и цепные передачи»,

3. «Зубчатые передачи. Редукторы.»,

4.«Подшипники скольжения и качения»

ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ

1. Описание

В ходе лабораторного занятия обучающиеся приобретают умения, предусмотренные рабочей программой учебной дисциплины, учатся самостоятельно работать с лабораторным оборудованием, проводить эксперименты, анализировать полученные результаты, и делать выводы, подтверждать теоретические положения лабораторным экспериментом.

Содержание, этапы проведения лабораторного занятия представлены в в обязательном приложении: Методические указания по проведению лабораторных занятий по дисциплине..

При оценивании лабораторного занятия учитываются следующие критерии:

- качество выполнения работы;

- качество оформления отчета по работе;

- качество устных ответов на контрольные вопросы при защите работы.

Основная цель лабораторного занятия №2 Ознакомиться с конструкцией разрывных машин а также принципами испытания металлов на прочность

На проведение лабораторного занятия отводится 90 минут.

Для формирования результатов обучения необходимо следующее оборудование:  макет для определения ЦТ, инструкционные карты.  Критерии оценки лабораторного занятия

«5» «отлично» -самостоятельно и правильно решил учебно-профессиональную задачу или задание, уверенно, логично, последовательно и аргументированно излагал свое решение, используя понятия, ссылаясь на нормативно-правовую базу.

«4» «хорошо» -самостоятельно и в основном правильно решил учебно-профессиональную задачу или задание, уверенно, логично, последовательно и аргументированно излагал свое решение, используя понятия.

«3» «удовлетворительно» - в основном решил учебно-профессиональную задачу или задание, допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал свое решение, используя в основном понятия.

«2» «неудовлетворительно» - не решил учебно-профессиональную задачу или задание.

3. Примерное задание

Лабораторное занятия №3 Определение параметров цилиндрического зубчатого редуктора

Содержание занятия:

- Изучить методические указания и устройство редуктора.

- Используя МУ практически разобрать и собрать редуктор.

3. Согласно варианта выполнить расчет основных параметров редуктора.

4. Сделать основные выводы по работе и подготовить устные ответы на контрольные вопросы.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ:

1. Описание

В ходе практического занятия обучающиеся приобретают умения, предусмотренные рабочей программой учебной дисциплины, учатся использовать формулы, применять различные методики расчета, анализировать полученные результаты и делать выводы, опираясь на теоретические знания.

Содержание, этапы проведения практического занятия представлены в обязательном приложении Методические указания по проведению практических занятий по дисциплине..

При оценивании практического занятия учитываются следующие критерии:

- качество выполнения работы;

- качество оформления отчета по работе;

- качество устных ответов на контрольные вопросы при защите работы.

Основная цель практического занятия №1: ознакомиться с методикой расчета на прочность при растяжении и сжатии

На проведение практического занятия отводится 90 минут.

Для формирования результатов обучения необходимо следующее оборудование: основная литература, конспект, инструкционные карты, Критерии оценки практического занятия

5» «отлично» -самостоятельно и правильно решил учебно-профессиональную задачу или задание, уверенно, логично, последовательно и аргументировано излагал свое решение, используя понятия, ссылаясь на нормативно-правовую базу.

«4» «хорошо» -самостоятельно и в основном правильно решил учебно-профессиональную задачу или задание, уверенно, логично, последовательно и аргументированно излагал свое решение, используя понятия.

«3» «удовлетворительно» - в основном решил учебно-профессиональную задачу или задание, допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал свое решение, используя в основном понятия.

«2» «неудовлетворительно» - не решил учебно-профессиональную задачу или задание.

3. Примерные задания

Тема: Подбор подшипников качения по динамической грузоподъемности

Содержание занятия:

1. Изучить методику определения подшипников.

2. Зарисовать схему подшипникового узла.

3.Произвести расчет долговечности подшипников.

4. Сделать основные выводы по работе.

# 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

Предметом оценки являются личностные, межпредметные и предметные результаты обучения. Оценка освоения учебной дисциплины предусматривает следующие формы промежуточной аттестации:

| Семестры |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | Экзамен |  |  |  |  |  |

Экзамен

- Условия аттестации: аттестация проводится в форме экзамена  по завершению освоения учебного материала дисциплины и положительных результатах текущего контроля успеваемости.

2. Время аттестации: на проведение аттестации отводится на студента 0,3 астрономического часа, на подготовку – 30 минут (1 акад. час).

3. План варианта (соотношение практических задач/вопросов с содержанием учебного материала в контексте характера действий аттестуемых).

4. Общие условия оценивания

Оценка по промежуточной аттестации носит комплексный характер и включает в себя:

- результаты прохождения текущего контроля успеваемости;

- результаты выполнения аттестационных заданий.

5. Критерии оценки.

Оценка «5» «отлично» - студент показывает полные и глубокие знания программного материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный вопрос, а также дополнительные вопросы, показывает высокий уровень теоретических знаний.

Оценка «4» «хорошо» - студент показывает глубокие знания программного материала, грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставленный вопрос и дополнительные вопросы, умело формулирует выводы. В тоже время при ответе допускает несущественные погрешности.

Оценка «3» «удовлетворительно» - студент показывает достаточные, но не глубокие знания программного материала; при ответе не допускает грубых ошибок или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует должная связь между анализом, аргументацией и выводами. Для получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы.

Оценка «2» «неудовлетворительно» - дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по теме вопроса с существенными ошибками.

6. Перечень вопросов и заданий для проведения экзамена

Экзаменационные вопросы по дисциплине «Техническая механика»

- Основные задачи сопромата. Понятие об упругости и пластичности.

- Муфты. Их назначение, классификация и устройство основных типов.

- Основные гипотезы и допущения сопромата. Геометрические схемы элементов и виды нагрузок.

- Подшипники качения. Их достоинства и недостатки. Основные типы. Применяемые материалы, маркировка.

- Метод сечений. Напряжения и их виды.

- Подшипники скольжения. Их виды и устройство. Достоинства и недостатки, применяемые материалы, смазка, область применения.

- Продольные силы и нормальные напряжения при растяжении и сжатии. Принципы построения эпюр продольных сил и нормальных напряжений.

- Валы и оси. Их назначение, конструкция и материалы.

- Продольная деформация. Закон Гука при растяжении и сжатии. Определение абсолютных удлинений бруса.

- Цепные передачи. Их устройство, достоинства и недостатки.

- Продольная и поперечная деформация бруса при растяжении и сжатии. Коэффициент Пуассона.

- Ременные передачи. Их виды, конструкция, достоинства и недостатки.

- Испытание материалов на растяжение. Диаграмма растяжения для пластичной стали и ее характерные точки.

- Редукторы, их назначение, устройство, основные типы.

- Коэффициент запаса прочности. Предельные и допускаемые напряжения при растяжении и сжатии.

- Прямозубые цилиндрические передачи. Силы в зацеплении зубьев.

- Расчеты на прочность при растяжении и сжатии.

- Червячные передачи. Достоинства и недостатки, принцип работы, материалы, область применения.

- Срез и смятие. Элементы, работающие на срез. Основные гипотезы и расчетные формулы.

- Винтовые передачи. Устройство, достоинства и недостатки, область применения.

- Чистый сдвиг при кручении круглого бруса. Закон Гука при сдвиге. Зависимость между тремя упругими постоянными (G;E;µ).

- Конические зубчатые передачи. Их виды, область применения, передаточное число.

- Крутящие моменты в сечениях валов и их эпюры.

- Шевронные передачи. Их особенности и область применения.

- Определение максимальных  напряжений в поперечных сечениях валов. Расчетная формула и ее смысл.

- Изготовление зубчатых колес, применяемые материалы.

- Определение угла закручивания валов и его допускаемая величина.

- Прямозубые цилиндрические передачи. Основные геометрические соотношения.

- Расчеты на прочность при кручении.

- Зубчатые передачи. Их классификация, достоинства и недостатки.

- Проверочный расчет валов на жесткость при кручении.

- Основные параметры зубчатого эвольвентного зацепления.

- 1.Срез и смятие. Элементы, работающие на срез. Основные гипотезы и расчетные формулы.

- Косозубые цилиндрические передачи. Их особенности и область применения.

- Продольные силы и нормальные напряжения при растяжении и сжатии. Принципы построения эпюр продольных сил и нормальных напряжений.

- 2.Редукторы. Их назначение, устройство, основные типы.

- Расчеты на прочность при изгибе. Рациональная форма поперечных сечений балок.

- Фрикционные передачи. Их достоинства и недостатки, область применения. Понятие о вариаторах.

- Расчеты на прочность при изгибе. Рациональная форма поперечных сечений балок.

- Фрикционные передачи. Их достоинства и недостатки, область применения. Понятие о вариаторах.

- Изгиб, его виды. Внутренние силовые факторы при прямом поперечном изгибе. Чистый изгиб.

- Фрикционные передачи. Принцип действия и применение. Понятие о вариаторах.

- Принципы построения эпюр «Q» и «М» при прямом поперечном изгибе.

- Редукторы, их назначение, устройство, основные типы.

- Определение максимальных нормальных напряжений в поперечных сечениях балок при изгибе.

- Передачи вращательного движения. Их назначения и классификация. Передаточное отношение и КПД.

- Расчеты на прочность при прямом изгибе. Рациональная форма поперечных сечений балок.

- Шпоночные и шлицевые соединения. Подбор призматических шпонок по ГОСТу.

- Проверка жесткости балок при прямом изгибе. Порядок определения прогибов балок табличным способом.

- Способы изготовления резьб. Конструктивные формы резьбовых соединений. Способы стопорениярезьб, понятие о самоторможении.

- Метод сечений. Напряжения и их виды.

- Сварные соединения. Типы сварных швов. Расчет стыковых и нахлесточных соединений.

- 1.Расчеты на прочность при кручении.

- Основные параметры зубчатого эвольвентного зацепления.

- Понятие об устойчивости сжатых стержней. Критическая сила и ее определение по формуле Эйлера.

- Машина, механизм, и кинематическая пара. Виды машин и механизмов. Роль ЕСКД в машиностроении.

- Формула Эйлера. Придел ее  применимости. Рациональные формы поперечных сечений сжатых стержней.

- Понятие об усталости материалов и пределе выносливости.

- Условие устойчивости и порядок выполнения проверочных расчетов на устойчивость сжатых стержней.

- Червячные передачи. Принцип действия. Передаточное число и КПД червячных передач.

- Продольные силы и нормальные напряжения при растяжении и сжатии. Принципы построения эпюр продольных сил и нормальных напряжений.

- Подшипники скольжения. Их виды и устройство. Достоинства и недостатки, применяемые материалы, смазка, область применения.

- Порядок выполнения проверочных расчетов на срез и смятие.

- Подшипники качения. Их достоинства и недостатки, основные типы, применяемые материалы, маркировка.

- Испытание материалов на растяжение. Диаграмма растяжения для пластичной стали и ее характерные точки.

- Муфты. Их назначение, классификация и устройство основных типов.

- Определение крутящих моментов в сечениях валов. Принцип построения эпюр крутящих моментов.

- Редукторы. Их назначения, устройство, основные типы.

- Продольная деформация. Закон Гука при растяжении и сжатии. Определение абсолютных удлинений бруса.

- Зубчатые передачи. Классификация, достоинства и недостатки.

7. Варианты заданий для проведения экзамена

Вариант – 1

1. Основные задачи сопромата. Понятие об упругости и пластичности.

2. Муфты. Их назначение, классификация и устройство основных типов.

3. Задача.

Вариант – 2

1. Основные гипотезы и допущения сопромата. Геометрические схемы элементов и виды нагрузок.

2. Подшипники качения. Их достоинства и недостатки. Основные типы. Применяемые материалы, маркировка.

3.Задача.

Вариант – 3

. Метод сечений. Напряжения и их виды.

2. Подшипники скольжения. Их виды и устройство. Достоинства и недостатки, применяемые материалы, смазка, область применения.

3. Задача.

Вариант – 4

1. Продольные силы и нормальные напряжения при растяжении и сжатии. Принципы построения эпюр продольных сил и нормальных напряжений.

2. Валы и оси. Их назначение, конструкция и материалы.

3. Задача.

Вариант – 5

1. Продольная деформация. Закон Гука при растяжении и сжатии. Определение абсолютных удлинений бруса.

2. Цепные передачи. Их устройство, достоинства и недостатки.

3. Задача.

Вариант – 6

1. Продольная и поперечная деформация бруса при растяжении и сжатии. Коэффициент Пуассона.

2. Ременные передачи. Их виды, конструкция, достоинства и недостатки.

3. Задача.

Вариант – 7

1. Испытание материалов на растяжение. Диаграмма растяжения для пластичной стали и ее характерные точки.

2. Редукторы, их назначение, устройство, основные типы.

3. Задача.

Вариант – 8

1. Коэффициент запаса прочности. Предельные и допускаемые напряжения при растяжении и сжатии.

2. Прямозубые цилиндрические передачи. Силы в зацеплении зубьев.

3. Задача.

Вариант – 9

1. Расчеты на прочность при растяжении и сжатии.

2. Червячные передачи. Достоинства и недостатки, принцип работы, материалы, область применения.

3. Задача.

Вариант – 10

1. Срез и смятие. Элементы работающие на срез. Основные гипотезы и расчетные формулы.

2. Винтовые передачи. Устройство, достоинства и недостатки, область применения.

3. Задача.

Вариант – 11

1. Чистый сдвиг при кручении круглого бруса. Закон Гука при сдвиге. Зависимость между тремя упругими постоянными (G;E;µ).

2. Конические зубчатые передачи. Их виды, область применения, передаточное число.

3. Задача.

Вариант – 12

1. Крутящие моменты в сечениях валов и их эпюры.

2. Шевронные передачи . Их особенности и область применения.

3. Задача.

Вариант – 13

Задание 1. Отжиг и нормализация стали. Порядок их выполнения.

Задание 2. Перечислить основные виды проводов и силовых кабелей. Пояснить конструкцию.

Задание 3 Расшифровать: 40 Х; ХВ 4.

Вариант – 14

1. Определение максимальных  напряжений в поперечных сечениях валов. Расчетная формула и ее смысл.

2. Изготовление зубчатых колес, применяемые материалы.

3. Задача.

1. Определение угла закручивания валов и его допускаемая величина.

Вариант – 15

1. Расчеты на прочность при кручении.

2. Зубчатые передачи. Их классификация, достоинства и недостатки.

3. Задача.

Вариант – 16

1. Проверочный расчет валов на жесткость при кручении.

2. Основные параметры зубчатого эвольвентного зацепления.

3. Задача.

Вариант – 17

1.Срез и смятие. Элементы, работающие на срез. Основные гипотизы и расчетные формулы.

2. Косозубые цилиндрические передачи. Их особенности и область применения.

3. Задача.

Вариант – 18

1. Продольные силы и нормальные напряжения при растяжении и сжатии. Принципы построения эпюр продольных сил и нормальных напряжений.

2.Редукторы. Их назначение, устройство, основные типы.

3. Задача.

Вариант – 19

. Расчеты на прочность при изгибе. Рациональная форма поперечных сечений балок.

2. Фрикционные передачи. Их достоинства и недостатки, область применения. Понятие о вариаторах.

3. Задача.

Вариант – 20

. Расчеты на прочность при изгибе. Рациональная форма поперечных сечений балок.

2. Фрикционные передачи. Их достоинства и недостатки, область применения. Понятие о вариаторах.

3. Задача.

Вариант – 21

1. Изгиб, его виды. Внутренние силовые факторы при прямом поперечном изгибе. Чистый изгиб.

2. Фрикционные передачи.

3. Принцип действия и применение. Понятие о вариаторах.

Вариант – 22

1. Принципы построения эпюр «Q» и «М» при прямом поперечном изгибе.

2. Редукторы, их назначение, устройство, основные типы.

3. Задача.

1.  Опре

Вариант – 23

.  Определение максимальных нормальных напряжений в поперечных сечениях балок при изгибе.

2. Передачи вращательного движения. Их назначения и классификация. Передаточное отношение и КПД.

3. Задача.

Вариант – 24

1. Расчеты на прочность при прямом изгибе. Рациональная форма поперечных сечений балок.

2. Шпоночные и шлицевые соединения. Подбор призматических шпонок по ГОСТу.

3. Задача.

Вариант – 25

1. Проверка жесткости балок при прямом изгибе. Порядок определения прогибов балок табличным способом.

2. Способы изготовления резьб. Конструктивные формы резьбовых соединений. Способы стопорениярезьб, понятие о самоторможении.

3. Задача.

Рекомендуемая литература для разработки оценочных средств и подготовки обучающихся к экзамену:

Основные источники:

    - Лукъянов А.М.,Лукъянов М.А.Техническаямеханика: учебник.–М.: ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте»,2015. – 711с.

2. Эрдеди А.А., ЭрдедиТехническаямеханика: учебникдля студентов учреждений СПО – 3-е изд., стер.-М.: Издательский центр «Академия», 2016.-528с.

Электронныеобразовательныересурсы:

Асадулина, Е. Ю. Техническая механика: сопротивление материалов : учебник и практикум для СПО / Е. Ю. Асадулина. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 290 с. — (Серия : Профессиональное образование).

https://biblio-online.ru/viewer/5695493A-A81F-46AB-91AE-D5E437BFA65B#page/7

Приложение 1.

Методические указания по проведению практических (лабораторных) занятий по дисциплине

Практическое занятие № 1

Тема: Решение задач на равновесие плоской системы сходящихся сил (ПССС) в аналитической форме.

Цель: закрепить знания по изучению плоской системы сходящихся сил.

Общие теоретические  сведения:

- Сходящимися называются системы сил, линии, действия которых пересекаются в одной точке.

- Равновесие ПССС обеспечено, если равнодействующая системы  = = = 0, т.е. геометрическая сумма всех сил системы равна нулю, а силовой многоугольник, построенный в определенном масштабе, получается замкнутым.

- Уравнения равновесия ПССС: = 0; = 0.

- В шарнирно – стержневых конструкциях, применяемых на практике, внешняя нагрузка уравновешивается реакциями (т.е. противодействием) стержней, образующих конструкцию. Для определения реакций используют методику решения задач на равновесие ПССС:

- применив принцип освобождения от связей, составляют расчетную схему конструкции. Реакции стержней направляют от точки схождения сил, предварительно считая стержни растянутыми;

- выбирают систему координат с началом в точке схождения сил и составляют уравнения равновесия;

- из уравнений определяют величину реакций, причём реакции со знаком  «–»имеют направление, противоположное указанному на схеме, и данный стержень в действительности сжат;

- выполняют проверку решения, выбрав дополнительную ось и спроецировав на нее все силы. В случае правильности решения равновесие конструкции обеспечено, и проверка даст нулевой результат.

Задание №1.Определить равнодействующую ПССС аналитическим и графическим способами. Масштаб: в 1см-10кн

Таблица 1. Данные для расчета

| Размеры, см | Варианты |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| L1 | 6,4 | 5,1 | 5,2 | 5,8 | 3,8 | 5,6 | 4,9 | 5,0 | 3,9 | 4,2 |
| L2 | 4,4 | 4,2 | 4,4 | 4,6 | 2,4 | 3,3 | 2,9 | 3,2 | 2,2 | 2,9 |
| L3 | 3,7 | 3,0 | 3,3 | 3,8 | 3,0 | 2,7 | 2,5 | 3,0 | 2,8 | 3,5 |
| L4 | 5,0 | 4,6 | 4,8 | 5,2 | 3,5 | 3,8 | 4,2 | 4,8 | 3,7 | 4,0 |
| L5 | 3,5 | 3,8 | 3,5 | 3,2 | 2,5 | 2,8 | 2,7 | 2,5 | 1,5 | 1,8 |

Контрольные вопросы:

- Какую силу называют равнодействующей, уравновешивающей?

- Условие равновесия ПССС?

- Уравнение равновесия ПССС?

- Перечислите типы связей.

Практическое занятие № 2.

Тема: Определение главного вектора и главного момента произвольной плоской системы сил (ПСС).

Цель: закрепить знания по определению главного вектора и главного момента ПСС.

Общие  теоретические сведения:

- Любые ПСС путем параллельного переноса сил в заданную точку – центр приведения может быть заменен эквивалентной системой из одной силы – главного вектора системы  и главного момента Мгл.

- Главный вектор приложен в центре приведения и равен геометрической сумме приложенных сил . Его величина и направление не зависят от выбора центра приведения.

- Главный момент равен алгебраической сумме моментов всех сил системы относительно центра приведения. Его величина и знак зависят от выбора центра приведения.

- Главный вектор и равнодействующая ПСС имеют одинаковую величину и направление, но отличаются по механическому воздействию. Равнодействующая  эквивалентна системе сил и имеет строго определенное положение. Главный вектор  эквивалентен системе сил лишь в сочетании с главным моментом Мгл,причем центр приведения можно выбрать произвольно.

Задание. Привести ПСС к заданному центру (т.0). ОпределитьFгл. иMгл(см.пример). Данные для расчета (табл.1)Выполнить графическое построение и необходимые расчеты согласно примера. Оформить отчет.

Таблица 1. Данные для расчета

| Данные для расчета | Варианты |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| F1,кн | 35 | 25 | 35 | 40 | 42 | 41 | 36 | 35 | 20 | 25 |
| F2 | 18 | 19 | 21 | 18 | 20 | 17 | 26 | 26 | 10 | 15 |
| F3 | 22 | 21 | 19 | 25 | 22 | 23 | 28 | 28 | 30 | 25 |
| A1,м | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,4 | 0,45 | 0,35 | 0,42 | 0,3 | 0,5 |
| A2 | 0,4 | 0,1 | 0,4 | 0,5 | 0,3 | 0,55 | 0,45 | 0,48 | 0,45 | 0,4 |
| A3 | 0,4 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,1 | 0,15 | 0,28 | 0,18 | 0,3 |

Контрольные вопросы:

- Что называется парой сил?

- Дать определение теоремы Вариньона.

- Напишите уравнение равновесия ПСС.

- Приведите возможные ситуации при приведении сил к заданному центру.

Практическое занятие № 3

Тема: Определение реакций в опорах балочных систем с проверкой правильности решения.

Цель: научиться определять реакции в опорах балочных систем

Общие теоретические сведения:

- Балка – это изгибаемый стержневой элемент, нагруженный системой произвольно расположенных сил.

- Опоры балок:

  - Шарнирно – неподвижные;

  - Шарнирно – подвижная;

  - Жесткое защемление.

  - Схемы балок: двухопорные,  консольные

- Виды нагрузок:

  - Сосредоточенные силы

  - Моменты (пары сил)

  - Распределенная нагрузка, q – интенсивность распределенной нагрузки, (кН) – равнодействующая

распределенной нагрузки

Задание .Выполнить чертеж балки. Определить реакции опор двухопорной балки (см.примеры1,2). Оформить отчет.

Таблица 1. Данные для расчета (пример1)

| Данные для расчета | Варианты |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| F1,кн | 8 | 18 | 10 | 7 | 12 | 6 | 4 | 7 | 9 | 11 |
| F2 | 15 | 10 | 14 | 15 | 16 | 13 | 15 | 16 | 22 | 20 |
| M,кн | 8 | 12 | 5 | 11 | 8 | 7 | 9 | 12 | 13 | 14 |

Таблица 2. Данные для расчета(пример2)

| Данные для расчета | Варианты |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| F1,кн | 7 | 4 | 6 | 8 | 13 | 9 | 10 | 5 | 8 | 11 |
| F2 | 8 | 7 | 12 | 6 | 5 | 17 | 9 | 15 | 10 | 15 |
| M | 15 | 8 | 9 | 12 | 18 | 10 | 17 | 14 | 19 | 13 |
| Q,кн/м | 10 | 12 | 13 | 6 | 10 | 7 | 16 | 18 | 20 | 8 |

Контрольные вопросы:

- Что называется балкой?

- Перечислите виды опор балок.

- Перечислите схемы балок.

- Перечислите виды нагрузок.

Практическое занятие №  4

Тема: Решение характерных задач кинематики

Цель: закрепить знания по изучению раздела «Кинематика»

Общие теоретические сведения:

- Кинематика изучает движение материальных тел без учета их масс и действующих на них сил.

- Виды движенияматериальный точки в зависимости от ускорения:

- Равномерное прямолинейное:    V =  ();   V = const

- Равномерное криволинейное:   V = ;  = 0;      =  =

- Неравномерное прямолинейное:    V = ;     = ;     = 0  =

- Неравномерное криволинейное: V = ;  = ;  = ; =

- Равнопеременное:  V =  + ;  S =

при криволинейном добавляется  = , тогда  =

– полное ускорение, состоящее из  – касательного (характеризует изменение по величине) и  – нормального (возникает только при криволинейном движении и характеризует изменение вектора скорости по направлению).  V – скорость; S – путь (расстояние).

- Виды вращательного движения тела:

- Равномерное:    ω =  ();   ω = const

- Неравномерное:   ω = ;   ε =  ()

- Равнопеременное (ε = const):  ω =  + εt;    = t +

- Скорость и ускорение точек вращающегося тела:

V = ωR;      = εR;      =  = R;    a =

ω – угловая скорость; ε – угловое ускорение; φ – угол поворота; n () – частота вращения; ω =  – формула для перевода .

Задание. По карточкам, выданным преподавателем, решить характерные задачи кинематики. Оформить отчет.

Пример 1. Точка движется прямолинейно согласно закону S. Определить путь, скорость и ускорение при t =5 сек.

Пример 2. Поезд, двигавшийся прямолинейно со скоростью 72   за 40 с снизил скорость до 54  . Определить ускорение и путь за период торможения, считая движение равнопеременным.

Пример 3. Парашютист свободно падает в течение 5 с. Определить высоту свободного падения и конечную скорость.

Пример 4. Точка при круговом движении разгоняется согласно законуS = 0,1 , радиус R = 2 м. Определить касательное, нормальное и полное ускорение в момент, когда скорость достигает V = 30  .

Контрольные вопросы:

- Перечислите виды движения материальной точки.

- Что называется кинематикой?

- Перечислите виды вращательного движения тела.

Практическое занятие № 6

Тема: Решение задач на определение работы и мощности

Цель: закрепить знания по изучению работы и мощности

Общие теоретические  сведения

- Работа – это скалярная величина равная произведению движущей силы на пройденный путь: A = *S = F*S*cosα.

Единица работы 1 Дж = 1 Н * 1 м – т.е. работа силы в 1 Н на перемещение 1 м.

- Мощностью называют работу, совершенную в единицу времени: P =  – если работа совершается равномерно. Единица мощности 1 Вт =  – т.е. работа силы в 1 Дж за 1 сек.

В общем случае: P =  = F*V*cosα – т.е. произведение движущей силы на скорость тела.

- При вращательном движении:

Работа A = M*ϕ – т.е. произведение вращающего момента на мощность P = M*ω – т.е. произведение вращающего момента на угловую скорость тела.

- Коэффициент полезного действия (КПД):

η =  (*100%) – показывает, какая часть мощности расходуется на выполнение полезной работы.

- Для упрощения решения определенных типов задач используют общие теоремы динамики:

a) m - m = t – изменение количества движения тела равно импульсу приложенной к ней силы;

б)  -  = A – изменение кинетической энергии тела равно работы приложенных к нему сил

Задание. По карточкам, выданным преподавателем, решить характерные задачи по определению работы и мощности. Оформить отчет.

Пример 1. Определить мощность машины, поднимающей 100 раз в минуту молот весом G = 9 кН на высоту h = 0,8 м, если КПД машины η = 0,75.

G = 9 кН

h = 0,8 м

η = 0,75

Pзатр. - ?

Пример 2. Поезд движется со скоростью V = 36 . Мощность двигателя тепловоза Pзатр. = 1200 кВт, КПД привода η = 0,5, коэффициент трения ϻ = 0,004. Определить вес состава.

V = 36  = 10

Pзатр. = 1200 кВт

η = 0,5

ϻ = 0,004

G - ?

Пример 3. Кран поднимает груз m = 2 т с Земли с ускорением a =  = 0,3  . определить высоту подъема груза, натяжение троса и мощности на нем при t = 5 с.

m = 2 т

a = 0,3

t = 5 с

h - ? R - ? P - ?

Пример 4. Мощность, потребляемая электродвигателем из сети Pзатр. = 3,6 кВт, его КПД η = 0,9, частота вращения n = 1500  . Определить полную мощность и вращающий момент на выходном валу.

Pзатр. = 3,6 кВт

η = 0,9

n = 1500

Pn - ?Mn - ?

Пример 5. Тепловоз начинает тормозить на горизонтальном прямолинейном участке пути при скорости V0 = 54 . Определить время торможения и тормозной путь до остановки если сила торможения Fτ = 0,075*G (G = mg – вес тепловоза)

V0 = 54  = 15

Fτ = 0,075*G

t - ? S - ?

Контрольные вопросы:

- Что называется работой?

- Что называется мощностью?

- Что такое КПД? По какой формуле определяется?

- Что называется импульсом сил?

Лабораторное занятие № 1

Тема: Определение центра тяжести плоских фигур

Цель: Определить центр тяжести сложной фигуры аналитическим и опытным путями

Теоретическое обоснование:

Центр тяжести тела – точка, в которой приложена сила тяжести этого тела независимо от положения тела в пространстве. Центр тяжести может быть расположен в пределах и вне тела.

Для плоских однородных пластин положение центра тяжести определяется двумя координатами:

Xc   =∑Ak*Xk;

∑Ak

Yc  =∑Ak*Yk

∑Ak

Определение центра тяжести опытным путем (методом подвешивания):

Установка для испытания состоит из вертикальной стойки с иглой для подвешивания фигуры. При испытании фигура подвешивается за углы в точках A и B. При каждом подвешивании на фигуре прочерчивают вертикальные линии, проходящие через точки подвешивания, на пересечении которых определится положение центра тяжести – точка C.

Аналитическое определение центра тяжести:

Фигура состоит из трех составных частей:

- Прямоугольника 300х240 мм;

- Вырезанного прямоугольника 90х150 мм;

- Вырезанного прямоугольного треугольника с катетами 150 мм

Задание. По карточкам, выданным преподавателем, определить центр тяжести сложной фигуры. Оформить отчет.

Контрольные вопросы:

- Что наз. центром тяжести тела?

- Перечислите порядок определения ЦТ сложной фигуры.

Практическое занятие №7

Тема: «Выполнение расчетов на прочность при растяжении и сжатии».

Цель: Приобрести навыки расчета стержневых конструкций на прочность при растяжении и сжатии.

Общие теоретические сведения:

- При растяжении и сжатии в поперечных сечениях бруса возникает внутренняя продольная сила N, определяемая методом сечений.

- Согласно гипотезе Бернулли механические напряжения в поперечных сечениях бруса распределены равномерно и являются нормальными, поэтому σ=      , где А – площадь поперечного сечения бруса.

- Пока материал бруса работает упруго, между продольной деформацией                               и нормальным напряжением σ сохраняется прямая пропорциональная зависимость: σ = Е*ε (закон Гука), где коэффициент пропорциональности Е (модуль Юнга) характеризует жесткость материала  при растяжении и сжатии, например для пластичной стали Е=2*105МПа.

- Расчеты бруса на прочность при растяжении и сжатии выполняют

в трех вариантах:

- проверка прочности σ= ≤ [σ] - т.е. фактическое напряжение не должно превышать допускаемое [σ] , величина которого определяется экспериментально и приводится в справочниках, например для стали  Ст3 ,[σ] =160МПа;

- подбор сечения (проектный расчет): А≥

- определение допускаемой продольной силы: [N] =, [σ]*A;

- Удлинение (укорочение) бруса ∆ℓ=   - прямо пропорционально продольной силе N, длине бруса ℓ  и обратно пропорционально его жесткости ЕА.

Задание. По картам, выданным преподавателем, согласно варианта, выполнить чертеж бруса, произвести необходимые расчеты, построить эпюры N иσ. Оформить отчет.

Контрольные вопросы:

- Какие силы возникают в поперечных сечениях бруса при растяжении и сжатии?

- Как читается закон Гука при растяжении и сжатии?

- Дать определение жесткости бруса.

Практическое занятие №8.

Тема: «Определение диаметра вала из условий прочности при кручении».

Цель: приобрети навыки расчета валов на прочность при кручении.

Общие теоретические  сведения:

При расчете валов, момент, вращающий вал, обычно определяют по мощности, передаваемой валом и его угловой скорости  (или частоте вращения n (об/ мин):

M=        или              M= 9,55    ()

Если через вал вращающий момент передается нескольким устройствам, то характер изменения внутреннего крутящего момента удобно представлять эпюрой “Mk”.

Крутящие моменты определяют методом сечений, считая, что равномерно вращающийся вал, как и неподвижный, находится в равновесии.

Правило знаков: если внешний момент вращает отсеченную часть вала по часовой стрелке                                               Mk и наоборот (смотреть со стороны сечения).

Пример 1.( Начало задания 8)

Приводной шкив получает от двигателя мощность, а шкивы I, II и III передают мощности: P1=15 кВт, P2=17 кВт, P3=20 кВт. Частота вращения вала n=240 об/мин. Определить крутящие моменты на участках вала и построить эпюру «Mк».

- Определяем моменты, передаваемые шкивами: P0 = P1+P2+P3 = 15+17+20 = 52 кВт

M0 = 9,55

M1 = 9,55

M2 = 9,55

M3 = 9,55

проверка:

2.Разбиваем вал по длине на три участка и применив метод сечений находим крутящие моменты на каждом участке:

Cтроим эпюру “”

3.  Определяем диаметр вала на каждом участке из условий прочности

[; d

d1 = 68,6 мм, принимаем d1=71 мм

d2 = 61,3 мм, принимаем d2 = 63 мм

d3= 49,8, применяем d3= 50 мм

Стандартный ряд номинальных размеров (Ra40):

12, 13, 14, 15,  16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 45, 48, 50, 53, 56, 60, 63, 67, 71, 75, 80, 85, 90, 95, 100 … мм

Задание. По картам, выданным преподавателем, согласно варианта определить крутящие моменты на участках вала и построить эпюру «Mк». Оформить отчет.

Контрольные вопросы:

- Как определяется крутящий момент?

- Как распределяются по сечению касательные напряжения?

- Что называется жесткостью вала при кручении?

Лабораторное занятие №3

Тема: Определение параметров цилиндрического зубчатого редуктора и максимального вращающего момента по мощности на выходном валу.

Цель работы: ознакомиться с конструкцией редуктора, определить основные параметры, составить кинематическую схему.

Оборудование и материалы: 1. Двухступенчатый цилиндрический редуктор.

2. Измерительные и рабочие инструменты.

Задание. Внимательно рассмотреть схему редуктора. Таблицу1и схему редуктора перечертить в отчет, Заполнить таблицу, согласно варианта, число по ступеням, межосевое расстояние, момент на ведущем валу,  Мвх. Остальные параметры посчитать по формулам и значения записать в таблицу. Ответить на контрольные вопросы, оформить отчет и сдать преподавателю.

Ход занятия.

- Произвести внешний осмотр редуктора.

- Выполнить разборку редуктора.

- Ознакомиться с внутренним устройством.

- Определить основные размеры и параметры редуктора путем замера и расчетов. Заполнить таблицу 1.

Таблица 1. Основные параметры редуктора.

| Наименование величин | Обозначение | Способ определения | Результаты измерения и вычислений |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-я ступень | 2-я ступень |
| Число зубьев | Z1,Z3 | Сосчитать |  |  |
|  | Z2,Z4 | Сосчитать |  |  |
| Передаточное число ступеней | U1 | U1=Z2 / Z1 | U1= | ---------------- |
|  | U2 | U2 = Z4 / Z3 | ---------------- | U2 |
| Общее передаточное число редуктора | U | U = U1· U2 |  |
| Межосевое расстояние,мм | а | Измерить | а1= | а2= |
| Модуль зацепления, мм | m | m = 2a / (Z1+Z2) | m1= | m2= |
| Диаметр делительных окружностей,мм | d1, d3 | d =mz | d1= | d3= |
|  | d2, d4 |  | d2= | d4= |
| Диаметр вершин зубьев,мм | da1,3 | da=d+2m | da1= | da3= |
|  | da2,4 |  | da2= | da4= |
| Момент на ведущем валу, Мвх,н.м | Мвх= = ήст* ήст | Мвых.=МвхU | ήст=0,98 | ήп = 0,99 |

- Вычертить кинематическую схему. Собрать редуктор и сделать вывод.

Контрольные вопросы:

- Что называется редуктором? Какова его основная функция?

- Перечислите основные виды редукторов, их устройство.

- Как определить передаточное число редуктора? КПД редуктора?

Рисунок 1. Кинематическая схема цилиндрического двухступенчатого редуктора.

Варианты заданий. Вариант1

| Наименование величин | Обозначение | 1-я ступень | 2-я ступень |
| --- | --- | --- | --- |
| Число зубьев шестерни | Z1,Z3 | 34 | 24 |
| Число зубьев колеса | Z2, Z4 | 101 | 76 |
| Межосевое расстояние | a | 135 | 150 |
| Момент на ведущем валу | Мвх,н.м | 37 |

Вариант2

| Наименование величин | Обозначение | 1-я ступень | 2-я ступень |
| --- | --- | --- | --- |
| Число зубьев шестерни | Z1,Z3 | 32 | 22 |
| Число зубьев колеса | Z2, Z4 | 98 | 74 |
| Межосевое расстояние | a | 125 | 140 |
| Момент на ведущем валу | Мвх,н.м | 32 |

Вариант3

| Наименование величин | Обозначение | 1-я ступень | 2-я ступень |
| --- | --- | --- | --- |
| Число зубьев шестерни | Z1,Z3 | 28 | 20 |
| Число зубьев колеса | Z2, Z4 | 95 | 72 |
| Межосевое расстояние | a | 120 | 145 |
| Момент на ведущем валу | Мвх,н.м | 35 |

Вариант4

| Наименование величин | Обозначение | 1-я ступень | 2-я ступень |
| --- | --- | --- | --- |
| Число зубьев шестерни | Z1,Z3 | 32 | 22 |
| Число зубьев колеса | Z2, Z4 | 93 | 70 |
| Межосевое расстояние | a | 118 | 140 |
| Момент на ведущем валу | Мвх,н.м | 33 |

Вариант5

| Наименование величин | Обозначение | 1-я ступень | 2-я ступень |
| --- | --- | --- | --- |
| Число зубьев шестерни | Z1,Z3 | 33 | 23 |
| Число зубьев колеса | Z2, Z4 | 99 | 75 |
| Межосевое расстояние | a | 132 | 148 |
| Момент на ведущем валу | Мвх,н.м | 31 |

Вариант6

| Наименование величин | Обозначение | 1-я ступень | 2-я ступень |
| --- | --- | --- | --- |
| Число зубьев шестерни | Z1,Z3 | 35 | 26 |
| Число зубьев колеса | Z2, Z4 | 101 | 76 |
| Межосевое расстояние | a | 136 | 150 |
| Момент на ведущем валу | Мвх,н.м | 29 |

Вариант7

| Наименование величин | Обозначение | 1-я ступень | 2-я ступень |
| --- | --- | --- | --- |
| Число зубьев шестерни | Z1,Z3 | 36 | 26 |
| Число зубьев колеса | Z2, Z4 | 101 | 76 |
| Межосевое расстояние | a | 136 | 152 |
| Момент на ведущем валу | Мвх,н.м | 27 |

Вариант8

| Наименование величин | Обозначение | 1-я ступень | 2-я ступень |
| --- | --- | --- | --- |
| Число зубьев шестерни | Z1,Z3 | 34 | 24 |
| Число зубьев колеса | Z2, Z4 | 98 | 74 |
| Межосевое расстояние | a | 132 | 146 |
| Момент на ведущем валу | Мвх,н.м | 25 |

Вариант9

| Наименование величин | Обозначение | 1-я ступень | 2-я ступень |
| --- | --- | --- | --- |
| Число зубьев шестерни | Z1,Z3 | 30 | 20 |
| Число зубьев колеса | Z2, Z4 | 101 | 76 |
| Межосевое расстояние | a | 132 | 146 |
| Момент на ведущем валу | Мвх,н.м | 23 |

Вариант10

| Наименование величин | Обозначение | 1-я ступень | 2-я ступень |
| --- | --- | --- | --- |
| Число зубьев шестерни | Z1,Z3 | 34 | 26 |
| Число зубьев колеса | Z2, Z4 | 101 | 78 |
| Межосевое расстояние | a | 135 | 152 |
| Момент на ведущем валу | Мвх,н.м | 21 |

Лабораторное занятие №4

Тема:Выполнение расчета прямозубых цилиндрических передач и определение параметров зубчатых колес.

Цель: Закрепить знания по расчету зубчатых цилиндрических передач

Оборудование и материалы: цилиндрический редуктор, измерительный инструмент, слесарный инструмент, плакаты, раздаточный материал.

Задание.Выполнить расчет прямозубой цилиндрической передачи согласно варианта.(Табл.1) Оформить отчет. Содержание отчета: тема, цель, оборудование и материалы, расчет, схема кинематической пары. Ответить на контрольные вопросы.

Таблица 1.Данные для расчета.

| Исходные данные | В1 | В2 | В3 | В4 | В5 | В6 | В7 | В8 | В9 | В10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Межосевое расстояние, | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 |
| Передаточное число,Uред | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 5,2 | 4,6 |
| Вращающий момент на ведомом валу T2, Н | 280 | 288 | 292 | 296 | 298 | 305 | 308 | 310 | 312 | 315 |

Ход выполнения работы:

- Выбираем модуль зубьев.

m = (0,01…0,02)  ,  мм

принимаем стандартное значение m,мм из(Таблица 2)

- Определяем ширину венца колеса.

b2 ,мм, где коэффициент ширины венца колеса. при симметричном расположении шестерни относительно опор.

- Определяем суммарное число зубьев.

Округляем полученное значение до ближайшего целого числа

- Определяем число зубьев шестерни и колеса.

- Уточняем передаточное число:

Uф  , что отличается от заданного на …% < 5 %.

- Определяем основные геометрические параметры передачи.

Шаг зацепления p =

Высота головки зубаha= m

Высота ножки зуба hf= 1,25 m

- Определяем фактические геометрические размеры передачи.

а) диаметры делительных окружностей шестерни и колеса

d1= m , мм;       d2= m    мм,

б) диаметры вершин зубьев шестерни колеса

da1= 2m , мм;       da2=  2m,  мм,

в) диаметры впадин зубьев шестерни и колеса

df1= 2,5m , мм;           da1=  2,5m ,  мм,

г) межосевое расстояние

мм

- Определяем силы в зацеплении зубьев

а) окружная сила Ft,    Н,

б) радиальная сила Fr = FtН,

где угол зацепления зубьев

Вывод:

Модули зубьев m по ГОСТ 9563-60 (извлечение). Таблица 2.

| Ряды | Модули, мм |
| --- | --- |
| 1 | 1 | 1,25 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 |
| 2 | 1,125 | 1,375 | 1,75 | 2,25 | 2,75 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 7 | 9 | 11 | 14 | 18 | 22 | 28 |

Примечание: При назначении величин модулей первый ряд следует предпочитать второму.

Контрольные вопросы:

- Назовите достоинства и недостатки зубчатых передач.

- Перечислите виды зубчатых передач.

- Назовите основные параметры эвольвентного зацепления.

Какие силы действуют в зацеплении зубьев

Практическое занятие №11.

Тема: Подбор подшипников качения по динамической грузоподъемности.

Цель: научиться подбирать подшипники качения по динамической грузоподъемности.

Теоретические сведения.

Выпускают подшипники качения шариковые и роликовые. Основные стандартные размеры: d и D—внутренний и наружный диаметры; B—ширина колец. Основные типы:

- Радиальные ( воспринимают ограниченную осевую нагрузку)

- Радиально-упорные.

- Самоустанавливающиеся (радиально-сферические, двухрядные—способны работать с перекосом  до 3)

- Упорные (для осевых нагрузок)

Роликовые подшипники различают также по типу роликов: короткие цилиндрические, сферические, конические, игольчатые, витые.

Работоспособность подшипника оценивают его базовой долговечностью:

(час), где n (об/мин)—частота вращения, Cr—динамическая грузоподъемность (кН), т.е. радиальная нагрузка, которую подшипник может воспринимать при базовой долговечности, составляющей 1 млн. оборотов (приводится в каталогах для каждого типа подшипника).

Rэ –эквивалентная динамическая нагрузка (кН)—определяется по.формулам в зависимости от типа подшипника и характера его работы.

P = 3—для шариковых и p = 3,33—для роликовых подшипников.

КПД одной пары подшипников 𝜂 = 0,99…0,995.

Задание

Для вала редуктора подобрать подшипники качения. Нагрузка нереверсивная, спокойная. Рабочая температура подшипникового узла не должна превышать 65. Ресурс работы подшипника Lh  12 ч. Данные для расчета – по таблице 1, согласно варианта.

Таблица 1. Данные для расчета.

| Исходные данные | Вариант |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1. Величина осевой нагрузки Fa, H 2. Реакция опор RAY RBY RAX = RBX | 325 12461191 1105 | 541 1167 1284 1750 | 516 1356 1450 1559 | 242 1531 1574 1797 | 298 1256 1802 1154 | 441 1380 84411376 | 483 1640 1233 1640 | 495 1897 13671598 | 451 1485 1652 1802 | 407 1349 1950 1389 |  |
| 3. Диаметр вала в месте посадки подшипников, d, мм | 35 | 40 | 65 | 30 | 30 | 35 | 30 | 30 | 30 | 35 |  |
| 4. Угловая скорость вала, , рад/с | 20 | 18 | 18,8 | 36 | 26 | 19 | 15,8 | 23,9 | 21,52 | 24,7 |  |

Пример. Величина осевой нагрузки Fa = 570 Н. Реакции опор RAY  1394 Н, RBY  2364 Н, RAX 2336 Н RBX = 335 Н. Диаметр вала dв  40 мм, угловая скорость  24,8 рад/с.

Решение:

- Определяем суммарные опорные радиальные реакции вала.

Для опоры А. RrA      2720 Н

Для опоры B: RrB     = 2390 Н

Из расчета следует, что более нагруженной является опора А, по которой и ведем дальнейший расчет подшипника.

- Выбор типа подшипника. По условиям работы подшипникового узла (небольшая угловая скорость, малая осевая нагрузка) намечаем для обеих опор наиболее дешевый шариковый радиальный подшипник легкой серии 208

- Характеристика подшипника. По таблице в приложении для подшипника 208 базовая динамическая радиальная грузоподъемность Cr = 25,1 кН, базовая статическая радиальная грузоподъемность Cor = 17,8 кН

- Расчетные коэффициенты. В соответствии с условиями работы подшипника принимаем:

V = 1; Kб = 1,3; Km = 1.

- Коэффициент осевого нагружения e. При Ra = Fa вычисляем отношение

По таблице для подшипников 208 e = 0,23

Коэффициенты радиальной и осевой нагрузок (X и Y).

Вычисляем отношение

тогда X=1; Y=0.

- Эквивалентная динамическая радиальная нагрузка наиболее нагруженного подшипника (опора А)

RE = (XVRrA + YRA)KбKm = (11= 3536 Н

- Расчетная динамическая радиальная грузоподъемность подшипника:

Cr =   3536 = 19,6 кН< Сr=25,1 кН

Следовательно, принятый подшипник 208 удовлетворяет заданному режиму работы.

Рис.1 Схема вала.

Контрольные вопросы:

1. Назовите назначение подшипника качения. Из каких деталей состоит подшипник?

2. Для чего применяется сепаратор? Из каких материалов изготовляют подшипник?

3. Какие виды разрушения характерны для подшипников качения?

# Text boxes

Определить крутящие моменты на участкахи проверить прочность вала диаметром D=30мм,
если допускаемое напряжение материала [τk]=80мПа. (Wp=0,1D³).

Определить опорные реакции бaлкиRА и Rв.Построить эпюры «Q» и «М». Определить 
максимальный изгибающий момент Ммах и проверить прочность балки из двутавра №22,
если [Ϭи ]=160мПа.

Определить диаметр вала, передающего мощность Р=4,8 кВт при угловой скорости ω=100 рад./с., если допускаемое напряжение материала вала [τk]=30 мПа.

Для заданной передачи: М1=180 н·мn1=2200 об./мин.; КПД n=0,95; m=3мм.
Определить: u;М2;n2;d1 и d2;а.

Проверить прочность штифтового соединения, если допускаемые напряжения:

[τср]=140мПа; [ Ϭсм ]=320мПа, сила F=84 кН

Определить мощность двигателя (P1)и его угловую скорость (ω1), если КПД каждой ступени передачи равно 0,95, а выходные параметры редуктора P3=22,кВт; ω3=20 рад/с

Проверить прочность вала диаметром D=20 мм, передающего мощность Р=7,2 кВт при угловой скорости ω=150 рад./с., если допускаемое напряжение материала вала [ τk ]=32 мПа. ( Wр=0.2d3).

Определить максимальный изгибающий момент Ммах и проверить прочность балки
из двутавра №27, если  допускаемое напряжение [Ϭи]=160мПа.

Определить опорные реакции RАи Rв, максимальный изгибающий момент Ммах и подобрать сечение из двутавра, если [Ϭи]=160мПа.

Червячный редуктор подключён к двигателю мощностью Р1=10 кВт с частотой вращения n1=1600 об./мин. Определить мощность (Р2) и вращающий момент (М2)на валу червячного колеса, если передаточноечисло редуктора u=16, а его КПД=0,9.

Определить площадь поперечного сечения бруса(А) и его удлинение(Δl), если допускаемое напряжение материала [ Ϭр ]=160мПа.

Определить максимальную нагрузку Fмах на сварной шов lш=150мм, если толщина соединяемых деталей δ=10мм, материал сталь Ст.3, [ Ϭ ]=160мПа. Допускаемое напряжение в сварном шве [Ϭрˈ]=0,9[Ϭр].

Проверить прочность бруса диаметром D=20мм,нагруженного силой F=52кН и определить его

удлинение Δl.

Определить опорные реакции балки RА и Rв. Построить эпюры “Q” и “M”; определить максимальный изгибающий момент Ммах и подобрать сечение балки из двутавра, если [Ϭи]=160мПа.

Стержень АВ выполнен из стали Ст3,[ Ϭр ]=160мПа. Определить его диаметр из условий прочности при нагруженииконструкции силой F=20кН.

Определить площадь поперечного сечениябруса (А) и его диаметр (D), если допускаемое

напряжение материала [ Ϭр ]=150мПа.

Определить максимальный изгибающий момент (Ммах) и проверить прочность балки
из двутавра №24, если  допускаемое напряжение [Ϭи]=160мПа.

Определить диаметр болта, обеспечивающегопрочность соединения, если допускаемое напряжение материала [τср]=80мПа, сила F=30кН

Определить диаметр болта, обеспечивающегопрочность соединения, если допускаемое напряжение материала [τср]=80мПа, сила F=30кН

Для заданной передачи: М1=130 Н·м; n1=870об./мин.; u=1,5; КПДn=0,95; m=2мм.
Определить: Z2;М2;n2;d1 и d2;а.

Определить крутящие моменты на участках и проверить прочность вала диаметром D=30мм, если допускаемое напряжение материала [τk]=60мПа. (Wp=0,1D3).

Проверить прочность бруса квадратного сечения, если допускаемое напряжение

материала [ Ϭр ]=160 мПа.

Определить площадь поперечного сечениябруса (А) и его диаметр (D), если допускаемоенапряжение материала [ Ϭ ]=150мПа.

Проверить прочность заклёпочного        соединения, если допускаемые напряжения: [τср]=140мПа; [ Ϭсм ]=320мПа, диаметр заклёпокd=20мм, сила F=200кН, толщина      деталей  δ=10мм.

1472

0

I

I

I

II

II

II

III

III

III

2069

уч.2

уч.1

уч.3

796

эпюра Mk (Н

z1

z2

z3

z4

z1

z2

z3

z4

II

III

I

N

M

A

RAX

RAY

RBX

RBY

Ft

Fa

Fa

Fr

Ft

Fr

d

B